Как выбрать аккумулятор

Рабочий объем и тип двигателя.

Одной из основных характеристик аккумулятора является его электрическая емкость, оцениваемая в Ампер часах (А-ч). Естественно, чем больше емкость аккумулятора (при прочих равных условиях), тем большее количество электричества можно потратить па пуск двигателя, т.е. дольше крутить стартер. И если производитель автомобиля не настаивает па применении определенного типа аккумуляторной батареи, то исходя из рабочего объема и типа двигателя, по таблице можно приближенно определить емкость необходимой батареи:

Бензиновые карбюраторные двигатели

| Рабочий объем двигателя, ( дм3 ) |  | Емкость аккумуляторной батареи, ( А-ч ) |
| --- | --- | --- |
| менее 1,2 |  | 44 |
| 1,2 - 1,8 |  | 55 |
| 1,8 - 2,5 |  | 62 |
| 2,5 - 4,5 |  | 75 |
| 4,5 - 6,2 |  | 90 |
| 6,2 - 8,0 |  | 132 |

Бензиновые двигатели с впрыском топлива

| Рабочий объем двигателя, ( дм3 ) |  | Емкость аккумуляторной батареи, ( А-ч ) |
| --- | --- | --- |
| менее 1,6 |  | 44 |
| 1,6 - 1,8 |  | 55 |
| 2,5 - 3,0 |  | 62 |
| 3,0 - 3,5 |  | 75 |
| более 3,5 |  | 90 и более |

Дизельные двигатели

| Рабочий объем двигателя, ( дм3 ) |  | Емкость аккумуляторной батареи, ( А-ч ) |
| --- | --- | --- |
| менее 1,5 |  | 55 |
| 1,5 - 2,0 |  | 62 |
| 2,0 - 2,7 |  | 75 |
| 2,7 - 3,5 |  | 90 |
| 3,5 - 6,5 |  | 132 |
| более 3,5 |  | 190 и более |

Если на автомобиле установлен солидный "электропакет" (сигнализация, электроприводы, мощная аудиосистема, кондиционер, нагревательные устройства), то лишние 5-10 Ач для аккумулятора не помешают.